## Slide 1: Arquitectura de procesadores Cortex-M de ARM
Eduardo Filomena

## Slide 2: Objetivos:
Comprender el diseño de los procesadores CORTEX –M de ARM y sus implicancias en el uso de los mismos.

## Slide 3: Bibliografía recomendada:
● ARM Limited - ARMv7-M Architecture Reference Manual, [en línea], [Fecha de consulta: 07 de septiembre de 2015]. Disponible en: http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0403e.b/index.html
● Sergio Caprile Desarrollo con microcontroladores ARM Cortex M3, 1ª edición, Buenos Aires Puntolibro ISBN 978-987-28720-0-7.
● Joseph Yiu The Definitive Guide to ARM® Cortex®- M3 and Cortex®- M4 Processors, 3a edición, Newnes Elsevier, ISBN-13: 978-0-12-408082-9 (2014)
● ARM Limited - Cortex M4 Devices - Generic user guide [en línea], [Fecha de consulta: 07 de septiembre de 2015]. Disponible en: http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0553a/index.html
● NXP Support - LPC435x/3x/2x/1x Product Datasheet, [en línea], [Fecha de consulta: 07 de septiembre de 2015]. Disponible en: https://www.lpcware.com/content/nxpfile/lpc435x3x2x1x-data-sheet-flash-based-parts

## Slide 4: Agenda
Modelo ARM
Evolución de arquitectura ARM
Cortex
ISA (Instruction Set Architecture)

## Slide 5: ARM Ltd
Derivada de ACORN Computers que en 1980 producía la BBC Micro y buscando una alternativa a los micros de la época (68000 - 80286) Steve Furber y Sophie Wilson crean el primer micro ARM (Acorn RISC Machine)
Posee 25000 transistores (el 286 tiene 134k)
MOS 6502
http://www.futurama-latino.com/2014/11/ver-futurama-1x13-fry-y-la-fabrica-de.html
BBC Micro

## Slide 6: ARM
Simplicidad es la clave de la filosofía detrás de los diseños de ARM.
Procesadores RISC con pocas instrucciones sencillas y poca cantidad de compuertas.
Alta performance
Bajo consumo
Escaso tamaño del microchip
Herramientas de desarrollo libres

## Slide 8: Empresas titulares de licencias ARM
Alcatel-Lucent, Apple Inc., AppliedMicro, Atmel, Broadcom, Cirrus Logic, Digital Equipment Corporation, Ember, Energy Micro, Freescale, Intel (a través de DEC), LG, Marvell Technology Group, Microsemi, Microsoft, NEC, Nintendo, Nokia, Nuvoton, Nvidia, Sony, MediaTEK, NXP (antes Philips Semiconductors), Oki, ON Semiconductor, Psion, Qualcomm, Samsung, Sharp, STMicroelectronics, Symbios Logic, Texas Instruments, VLSI Technology, Yamaha, y ZiiLABS.

## Slide 9: Evolución de arquitecturas ARM

## Slide 10: Evolución de arquitecturas ARM

## Slide 11: Procesadores CORTEX
ARM Familia Cortex-A (v7-A):
  Procesadores de aplicaciones con SO
ARM Familia Cortex-R (v7-R):
  Procesadores para aplicaciones de control, procesamiento de señales y tiempo real.
ARM Familia Cortex-M (v7-M):
  Procesadores orientados a microcontroladores

## Slide 12: Desempeño relativo
Chart: Max Frequency (Mhz)
| Cortex-M0 | Cortex-M3 | ARM7 | ARM926 | ARM1026 | ARM1136 | ARM1176 | Cortex-A8 | Cortex-A9 Dual-core
Min Power (mW/MHz) | 0.012 | 0.06 | 0.35 | 0.235 | 0.36 | 0.335 | 0.568 | 0.43 | 0.5
Max Freq (MHz) | 50 | 150 | 184 | 470 | 540 | 610 | 750 | 1100 | 2000

## Slide 13: Familia Cortex
Cortex-A8
Architecture v7A
MMU
AXI
VFP & NEON support
Cortex-R4
Architecture v7R
MPU (optional)
AXI
Dual Issue
Cortex-M3
Architecture v7M
MPU (optional)
AHB Lite & APB

## Slide 14: Cortex-M0
Cortex M3 Total 60k* Gates
ARMv6-M Architecture
  16-bit Thumb-2 with system control instructions
Fully programmable in C
3-stage pipeline
von Neuman architecture
AHB-Lite bus interface
Fixed memory map
1-32 interrupts
  Configurable priority levels
  Non-Maskable Interrupt support
Low power support
Core configured with or without debug
  Variable number of watchpoints and breakpoints

## Slide 15: Cortex-M3
Cortex M3 Total 60k* Gates
ARMv7-M Architecture
  Thumb-2 only
Fully programmable in C
3-stage pipeline
Harvard architecture
Optional MPU
AHB-Lite bus interface
Fixed memory map
1-240 interrupts
  Configurable priority levels
  Non-Maskable Interrupt support
  Debug and Sleep control
Serial wire or JTAG debug
Optional ETM

## Slide 16: Cortex-M4
Cortex M3 Total 60k* Gates
ARMv7-M Architecture
  Thumb-2 only
Fully programmable in C
3-stage pipeline
Harvard architecture
Optional MPU
AHB-Lite bus interface
Fixed memory map
1-240 interrupts
  Configurable priority levels
  Non-Maskable Interrupt support
  Debug and Sleep control
Serial wire or JTAG debug
Optional ETM

## Slide 17: Cortex M3 / M4
Procesador para aplicaciones embebidas.
RISC – Arq. Harvard.
Pipeline 3 etapas (Fetch – Decode – Execute)
Set de instrucciones Thumb 2
Manipulación atómica de bits.
Multiplicación y división por hardware (opcional)

## Slide 18: Que es el ISA (Instruction Set Architecture)?
Es un “contrato” entre arquitectos y programadores.
Un conjunto de registros
Un set de instrucciones
Modos de operación
Memoria y modos de direccionamiento
Tamaño de datos
Formato de datos
Códigos de condición
Convención de llamadas (Calling conv)

## Slide 19: Modelo de programación Cortex M
  16 registros de 32 bits.
  Un segundo SP.
  1 registro de status del
  procesador CPSR (de 32 bits).
  (Current program status register)
Process
r8
r9
r10
r11
r12
r13 sp
r14 lr
r15 (pc)
CPSR
r0
r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
Usuario
sp

## Slide 20: CPSR (APSR + EPSR + IPSR)

## Slide 21: CPSR

## Slide 22: Tipos de datos:
8 bit signed and unsigned bytes;
16 bit signed and unsigned half-words;
32 bit signed and unsigned words;
64 bit signed and unsigned doublewords;

## Slide 23
ARM
Thumb
Thumb 2
Set de instrucciones

## Slide 24: Uso del barrel shifter
ADD Rd [Rn,Rm,LSL #n]

## Slide 25: Set de instrucciones

## Slide 26: Condicionales

## Slide 27: Para que?
Normal Conditional
CMP r3,#0 CMP r3,#0 BEQ skip ADDNE r0,r1,r2 ADD r0,r1,r2 skip
Otro ejemplo:
Setear flags, luego usar las condiciones
if (a==0) x=0; if (a>0) x=1;
CMP r0,#0 MOVEQ r1,#0 MOVGT r1,#1

## Slide 28
Set de instrucciones (ARM)
Notes: Resaltar homogeneidad simplicidad e igual tamaño

## Slide 29
Set de instrucciones Thumb
Thumb es una compresión del set ARM.
Instrucciones de 16 bits
Puede usar memorias de 16 o de 32 bits.
Acceso a 8 registros de 32 bits (R0 a R7)
Mayor densidad de código (35 a 40%)
Menor performance (?)
No posee los 4 bits de ejecución condicional (de allí su nombre)

## Slide 30
Set de instrucciones (Thumb)

## Slide 31: Expansión de Thumb a ARM
T: Bit de estado Thumb
Si está en T decodifica Thumb (16-bits). Si no está en T, decodifica ARM (32-bits)
Esto se realiza en la etapa de decodificación del pipeline.

## Slide 32: Expansión de 16 a 32 bits

## Slide 33: Thumb 2
Posee instrucciones de 16 y de 32 bits.
Siempre lee 32 bits y analiza los 5 bits mas significativos y decide que procesa.
Procesa 32 bits cuando encuentra 11101, 11110, ó 11111 en los primeros 5 bits.
Mantiene densidad de código de Thumb
Mantiene performance de ARM
Devuelve ejecución condicional mediante una instrucción especial IT ( If - Then)

## Slide 34: Ejecución condicional en Thumb -2
ITE EQ
MOVEQ r0,r1
ADDEQ r0,r0,#1
ITTE NE
ANDNE r0,r0,r1
ADDSNE r2,r2,#1
MOVEQ r2,r3
ITT EQ
MOVEQ r0,r1
BEQ dloop

## Slide 35: Performance - Thumb 2

## Slide 36: U.A.L (Unified Assembly Language)
Unifica los nombres de las instrucciones, de modo que una determinada instrucción tiene siempre el mismo mnemónico, pero puede presentar dos codificaciones diferentes:
  ARM (32-bits)
  Thumb (16- ó 32-bits, según la instrucción)

## Slide 37: Modos de direccionamiento
Modo indexado modificado
Offset
  Inmediato
  Por registro
    Escalado
Índice
  Pre-indexado
  Pos-indexado

## Slide 38: Modelo de programación Cortex M
  El procesador puede operar en uno de dos modos:
  • THREAD modo normal de operación, en el que el micro inicia al reset, y al que se vuelve luego de terminar de procesar excepciones.
  • HANDLER modo en el que el procesador está procesando una excepción.
  --- Cambia el Stack ---

## Slide 39
2 Niveles de privilegio:
  PRIVILEGIADO, en el que puede acceder a todos los recursos
  NO-PRIVILEGIADO, en el que se limitan ciertos recursos “sensibles” para la operación del sistema.
Modelo de programación Cortex M

## Slide 40
Modelo de programación Cortex M

## Slide 41
La arquitectura ARM es Load / Store entonces:
  No hay operaciones memoria - memoria.
  Debemos cargar los datos en los registros antes de usarlos.
En la práctica debemos:
  Cargar los datos de la memoria en registros.
  Procesar los datos en los registros usando todas las instrucciones disponibles sin enlentecer el procesamiento con accesos a memoria.
  Almacenar los resultados en los registros.
ARM posee tres conjuntos de instrucciones que mueven datos desde y hacia la memoria:
  Transferencias de registros simples (LDR / STR).
  Transferencia de datos en bloque (LDM/STM).
  Swap de datos simples(SWP).

## Slide 42
  Load y Store Word, Byte o Halfwords
    LDR / STR / LDRB / STRB / LDRH / STRH
  Pueden ser signadas
    LDRSB / LDRSH
  Puden ser condicionalmente ejacutadas
    LDREQB
Sintaxis:
  <LDR|STR>{<cond>}{<size>} Rd, <address>

## Slide 44
r1
0x200
Registro
Base
Memory
0x5
0x200
r0
0x5
Registro fuente para STR
r2
0x5
Registro
Destino
para LDR
  STR r0, [r1]
  LDR r2, [r1]

## Slide 45
Ejemplo: STR r0, [r1], #12
To auto-increment the base register to location 0x1f4 instead use:
  STR r0, [r1], #-12
If r2 contains 3, auto-increment base register to 0x20c by multiplying this by 4:
  STR r0, [r1], r2, LSL #2
r1
0x200
Registro Base
Original
Memory
0x5
0x200
r0
0x5
Source Register for STR
Offset
12
0x20c
r1
0x20c
Registro
Base actualizado

## Slide 46: Ejemplo: Copiar bloque de memoria
Copiar un bloque de memoria de 12 words (48 bytes) de largo de la posición apuntada por R12 a la posición apuntada por R13
  LDMIA r12!, {r0-r11} ; cargar 48 bytes
  STMIA r13!, {r0-r11} ; y almacenarlos